# Nové možnosti v použití rybářského uzlu

# Mojmír Záviška

Dvojitý rybářský uzel většina jeskyňářů používá k spojení dvou lan. Jeho obliba spočívá v největší zůstatkové pevnosti spoje a schopnosti pohlcovat rázové namáhání. Jako nejvhodnější a zcela bezkonkurenční je v případě, že navazujeme dvě lana různých průměrů.

# Obr. Dvojitý rybářský uzel

Ovšem modifikace tohoto uzlu lze použít též jako uzel kotvící. Ani v tomto případě neztrácí své dobré vlastnosti. Jeho podstatnou výhodou je, že nevytváří okolo karabiny oko, ale je dotažen přímo na její tělo. Tuto vlastnost mnozí ocení tam, kde potřebujeme využít celou délku lana až ke karabině a koncové oko nám překáží. Další velmi vhodné použití je na zakončení odsedávací smyčky. Uzel nám sám aretuje karabinu ve správné poloze. Je malý a kompaktní, takže nám nepřekáží při manipulaci s odsedávačkou.

Jako u každého uzlu i zde musíme dodržet zásadu, že nezatížený konec lana vyčnívající z uzlu musí být dlouhý minimálně desetinásobek průměru lana.

# Postup navázání dvojitého nebo trojitého kotvícího rybářského uzlu:

# 1) Lano provlékneme karabinou a vrátíme rovnoběžně zpět.

# 2) Začneme vytvářet závity lana směrem ke karabině (dva závity dvojitý tři závity trojitý).

# 3) Lano středem uzlu protáhneme zpět.

# 4) Po urovnání pramenů lana dotáhneme uzel a posuneme na doraz ke karabině

Závěrem si dovolím poděkovat Mgr. Martinu Riedlovi z firmy SINGING ROCK za provedení trhacích zkoušek dvojitého rybářského uzlu při použití jako kotvícího uzlu.

Mnoho úspěchu a ať Vám všem slouží k dobrému.